Utematte

Materiel: Spetsiga pinnar, hammare, måttband, räknare, papper, penna och snöre. Övningen görs i grupper om 3-4 elever.

- Sätt ut en kvadrat med arean 9 m2. Hur stor är kvadratens area räknat i dm2? Finns det något bra sätt att kolla så att kvadraten inte blir skev (en romb)?

- Sätt ut en rektangel med arean 8 m2. Vilken omkrets har er rektangel? Får alla grupper samma omkrets?

- Sätt ut en triangel där de två korta sidorna (katetrarna) är 3 respektive 4 meter.

- Med hjälp av Pythagoras sats kan du kolla så att triangeln är rätvinklig. Gör det. Hur lång skall hypotenusan (den långa sidan) vara?

- Mät långsidan och kortsidan på beachvolleybollplanen. Räkna ut diagonalens längd. Kontrollmät diagonalen.

- Rita en snygg cirkel i sanden med radien 1,5 m. Vilken omkrets och vilken area har cirkeln?

# Text boxes

kvadrat

Romb